## Slide 1: FICHA TÉCNICA Emergency Driver Kit
BENEFICIOS DEL PRODUCTO
Funciona con todas las lámparas led que utilizan con driver externo.
Salida de potencia constante
Suministra una cierta corriente constante dependiendo del voltaje del controlador LED, manteniendo siempre la misma salida de potencia de emergencia.
Protección contra descargas eléctricas
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
Interruptor de prueba
El kit de emergencia entrará en modo de emergencia si se presiona el interruptor de prueba cuando la alimentación principal está encendida, esto permite hacer pruebas de funcionamiento del sistema de emergencia sin necesidad de apagar la alimentación de todo el edificio.
LED indicador de carga
Indica si la batería esta en modo de carga o cuenta con carga completa. El LED indicador de carga se encenderá si la batería está cargando y se apagará sin la batería esta cargada.
LEDVANCE DRIVER DE EMERGENCIA
AREAS DE APLICACIÓN
Salidas
Rutas de evacuación
Pasillos
Puntos de encuentro
Corredores
El alumbrado de emergencia tiene el objetivo de proteger la vida del ser humano cuando existe una contingencia dentro de espacios públicos tales como edificios comerciales, industriales e institucionales.
La luz de emergencia, además de brindar un servicio de seguridad, se utiliza como elemento de señalización de los medios de acceso, desalojo, movimiento y estancia pública.

## Slide 2
Modelo | LDV-EM-4W-CD50V-220-240V
Código | 7015798
Tiempo de iluminación | 90 Minutos
Voltaje (V c.a.) | 220-240V 50/60Hz
Corriente (c.a.) | 50mA
Potencia (P c.a.) | 4W
Voltaje de salida | DC10....50V
Corriente de salida | 80-400mA
Intervalo de Potencia de salida | 4W
Batería | LiFePO4 6.4V3000mAh
Corriente de carga de Batería | 230mA
Tiempo de recarga | ≥24 Hours
Luz indicadora de carga | LED
Interruptor de prueba | Inlcuido
Intervalo de temperatura (Ambiente) | 0.....50℃
Garantía | 3 años para la batería 5 años para el driver
INFORMACIÓN TÉCNICA
Datos eléctricos y fotométricos
Dimensiones
Modelo | LDV-EM-4W-CD50V-220-240V
Driver Dimensiones | 160x30x23mm
Batería Dimensiones | 160x35x20mm
PRODUCT DATASHEET
Por favor consulte con su distribuidor autorizado sobre nuevas actualizaciones.
La información comercial y técnica de nuestros productos puede ser modificada sin previo aviso.

## Slide 3
INFORMACIÓN TÉCNICA
Diagrama de conexión
PRODUCT DATASHEET
Please check with your authorized distributor about new updates.
The commercial and technical information of our products can be modified without prior notice.