## Slide 1: FICHA TÉCNICA Sensor de movimiento Infrarrojo
BENEFICIOS DEL PRODUCTO
Gracias a su amplio rango de detección, este sensor integra funciones de automatización, seguridad, ahorro de energía y funcionalidad.
El sensor se activa con el movimiento humano por medio de rayos infrarrojos.
Una vez instalado, el sensor se energiza y es capaz de detectar los niveles de iluminación de día y de noche para realizer su función.
Facil instalación
Tiene indicadores de carga y de detección
CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO
Puede identificar el día y la noche: el usuario puede ajustar el nivel de iluminación a operar para activar el sensor. Funciona con la luz de día e incluso de noche si ajustamos el indicador “sun” al máximo (max). Puede funcionar también en la oscuridad, cuando la luz es menor a 10 luxes si ajustas el indicador “moon” al minimo (min).
El tiempo de activación se ajusta continuamente: cuando el sensor recibe la segunda señal de activación re-calculará el tiempo una vez más en base del primer descanso de retardo de tiempo.
El tiempo de demora es ajustable. Se puede configurar de acuerdo al usuario: el tiempo mínimo es 10sec ± 3sec. El máximo es de 7min ± 2min.
SENSOR DE MOVIMIENTO: LDV- MS- INF-C- 360- 120-277V-IP20-WH-A
ÁREAS DE APLICACIÓN
Oficinas
Escuelas
Baños
Pasillos
Salas de reuniones
Estacionamientos

## Slide 2
INFORMACIÓN TÉCNICA
Valores Eléctricos
Dimensiones
INFORMACIÓN TÉCNICA
Por favor consulte con su distribuidor autorizado sobre nuevas actualizaciones.
La información comercial y técnica de nuestros productos puede ser modificada sin previo aviso.
115mm
55mm
Código Mx | 85196 | 
Código LA | 7015810 | 
Modelo | LDV- MS- INF-C- 360- 120-277V-IP20-WH-A | 
Voltaje | 120-277 V~ | 
Frecuencia (Hz) | 50/60Hz | 
Operado a Voltaje | 120 V | 277 V
Consumo | 0.198 | 0.108
Corriente de línea (A) | 0.029 | 0.070
Factor de Potencia (FP) | 0.198 | 0.108
Distorsión de armónicas (thdi%) | 23.10 | 15.75
Carga Máxima (W) LED / Fluorescente | 200 W | 300 W
Carga Máxima (W) Halogena / Incan. | 800 W | 1,200 W
Nivel de iluminación (Lux) | <10-2000 (ajustable) | 
Tiempo de demora | min: 10sec±3sec Max: 7min±2min | 
Rango Detección | 360° | 
Temperatura de Funcionamiento | -20℃~+40℃ | 
Humedad de Funcionamiento | <93%RH | 
Altura de Instalación | 2.2-4m | 
Distancia Máxima Detección (24°) | 6m (＜24°) | 
Velocidad de detección de Movimiento | 0.6 ~1.5m/s | 
Protección IP | 20 | 
Garantía | 3 years |