## Slide 1: FICHA TÉCNICA Sensor de movimiento Infrarrojo
BENEFICIOS DEL PRODUCTO
Gracias a su amplio rango de detección, este sensor integra funciones de automatización, seguridad, ahorro de energía y funcionalidad.
El sensor se activa con el movimiento humano por medio de rayos infrarrojos.
Una vez instalado, el sensor se energiza y es capaz de detectar los niveles de iluminación de día y de noche para realizer su función.
Facil instalación
CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO
Puede trabajar de día y noche si se coloca la tarjeta interna en LIG ó solo de noche si la tarjeta se coloca en DES
El tiempo de activación se ajusta continuamente: cuando el sensor recibe la segunda señal de activación re-calculará el tiempo una vez más en base del primer descanso de retardo de tiempo.
El tiempo de demora es ajustable. Se puede configurar de acuerdo al usuario: el tiempo mínimo es 10sec. El máximo es de 8min.
SENSOR DE MOVIMIENTO: LDV- MS- INF-W- 120- 120-277V-IP20-WH-A
ÁREAS DE APLICACIÓN
Oficinas
Escuelas
Baños
Pasillos
Salas de reuniones
Estacionamientos

## Slide 2
INFORMACIÓN TÉCNICA
Valores Eléctricos
Dimensiones
INFORMACIÓN TÉCNICA
Por favor consulte con su distribuidor autorizado sobre nuevas actualizaciones.
La información comercial y técnica de nuestros productos puede ser modificada sin previo aviso.
80mm
120mm
Código Mx | 85200 | 
Código LA | 7015814 | 
Modelo | LDV- MS- INF-W- 120- 120-277V-IP20-WH-A | 
Voltaje | 120-277 V~ | 
Frecuencia (Hz) | 50/60Hz | 
Operado a Voltaje | 120 V | 277 V
Consumo | 0.685 | 2.110
Corriente de línea (A) | 0.029 | 0.070
Factor de Potencia (FP) | 0.197 | 0.109
Distorsión de armónicas (thdi%) | 23.11 | 15.26
Carga Máxima (W) LED / Fluorescente | 200 W | 300 W
Carga Máxima (W) Halogena / Incan. | 800 W | 1,200 W
Nivel de iluminación (Lux) | 10 / 2000 Lux (Elección) | 
Tiempo de demora | 10s, 1min, 5min, 8min | 
Rango Detección | 120° | 
Temperatura de Funcionamiento | -20℃~+40℃ | 
Humedad de Funcionamiento | <93%RH | 
Altura de Instalación | 1.0-1.8m | 
Distancia Máxima Detección (24°) | 9m (<24°C) | 
Velocidad de detección de Movimiento | 0.6 ~1.5m/s | 
Protección IP | 20 | 
Garantía | 3 years |