## Slide 1: FICHA TÉCNICA Sensor de movimiento Infrarrojo
BENEFICIOS DEL PRODUCTO
Gracias a su amplio rango de detección, este sensor integra funciones de automatización, seguridad, ahorro de energía y funcionalidad.
El sensor se activa con el movimiento humano por medio de rayos infrarrojos.
Una vez instalado, el sensor se energiza y es capaz de detectar los niveles de iluminación de día y de noche para realizer su función.
Facil instalación
CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO
Sensor Infrarojo para exterior IP44
Con brazo dirigible para un sensado con mayor exactitud
Puede identificar el día y la noche: el usuario puede ajustar el nivel de iluminación a operar para activar el sensor. Funciona con la luz de día e incluso de noche si ajustamos el indicador “sun” al máximo (max). Puede funcionar también en la oscuridad, cuando la luz es menor a 10 luxes si ajustas el indicador “moon” al minimo (min).
El tiempo de demora es ajustable. Se puede configurar de acuerdo al usuario: el tiempo mínimo es 10sec±3sec Máximo: 7min±2min.
SENSOR DE MOVIMIENTO: LDV- MS- INF-W- 180- 120-277V-IP44-WH-B
ÁREAS DE APLICACIÓN
Oficinas
Escuelas
Baños
Pasillos
Salas de reuniones
Estacionamientos

## Slide 2
INFORMACIÓN TÉCNICA
Valores Eléctricos
Dimensiones
INFORMACIÓN TÉCNICA
Por favor consulte con su distribuidor autorizado sobre nuevas actualizaciones.
La información comercial y técnica de nuestros productos puede ser modificada sin previo aviso.
125mm
140mm
Código Mx | 85203 | 
Código LA | 7015815 | 
Modelo | LDV- MS- INF-W- 180- 120-277V-IP44-WH-B | 
Voltaje | 120-277 V~ | 
Frecuencia (Hz) | 50/60Hz | 
Operado a Voltaje | 120 V | 277 V
Consumo | 0.696 | 2.160
Corriente de línea (A) | 0.029 | 0.070
Factor de Potencia (FP) | 0.200 | 0.111
Distorsión de armónicas (thdi%) | 23.50 | 15.73
Carga Máxima (W) LED / Fluorescente | 200 W | 300 W
Carga Máxima (W) Halogena / Incan. | 800 W | 1,200 W
Nivel de iluminación (Lux) | <10-2000 (ajustable) | 
Tiempo de demora | Min: 10sec±3sec Max: 7min±2min | 
Rango Detección | 180° | 
Temperatura de Funcionamiento | -20℃~+40℃ | 
Humedad de Funcionamiento | <93%RH | 
Altura de Instalación | 1.8-2.5m | 
Distancia Máxima Detección (24°) | 12m (<24°C) | 
Velocidad de detección de Movimiento | 0.6 ~1.5m/s | 
Protección IP | 44 | 
Garantía | 3 years |